## Slide 1
2021
CAPSTONE
DESIGN
전예진

## Slide 2
딥러닝 기반 음성합성
: vocoder
T
academy

## Slide 3
T academy
Vocoder
vocoder 여러 종류, MelGAN을 맨 마지막으로 해서 시간순으로 크게 4가지 정도로 분류
Griffin-lim
WaveNet
WaveGlow
MelGAN

## Slide 4
T academy
Vocoder: Griffin-lim
Griffin-lim 알고리즘은 Linear 스펙트로그램을 음성 신호로 합성하는데 사용하는 알고리즘
이 알고리즘은 특정 모델을 가정하지 않고 음성을 합성할 수 있으며 단순 반복작업을 통하여 음성 신호를 생성하므로 계산량에 있어서 일반적인 보코더보다 유리한 장점을 갖고 있음
추가적인 설명: https://paperswithcode.com/method/griffin-lim-algorithm
*** ‘책 읽어주는 딥러닝’ 모델에 사용
따라서 상당히 오래된 알고리즘이나 빠르게 합성 가능하므로 지금도 쓸 수 있을 정도
But, 당연히 오래됐기 때문에 성능(생성된 오디오 음질, 명료도)은 이후 기술에 밀림

## Slide 5
T academy
Vocoder: Griffin-lim
[논문]
TACOTRON: Towards End-to-End Speech Synthesis
한국어 text-to-speech(TTS) 시스템을 위한 End-to-End 합성 방식 연구
[요약]
1. Attention 기반 Seq-to-Seq TTS 모델 구조를 제시
2. <문장, 음성>쌍으로 이루어진 데이터만으로 별도의 작업없이 학습이 가능한 End-to-End 모델
3. 음성합성 품질 테스트(MOS)에서 높은 점수를 획득. 합성품질이 뛰어남.

## Slide 6
T academy
Vocoder: WaveNet
2016년 구글 deepmind에서 오디오 생성 모델인 WaveNet에 관한 논문 발표
당시 대부분의 TTS 모델은 녹음된 다량의 음성 데이터를 음소로 분리하고 조합하여 새로운 음성을 생성하는 방식인 Concatenative TTS를 기반으로 구현.
▶ Concatenative TTS: 조각연결 TTS/ Non-parametric TTS
미리 준비(녹음)된 다량의 음성 데이터를 음소로 분리/조합하여 새로운 Speech 생성하는 방식
목소리가 깔끔하지만 기본적으로 많은 양의 데이터 필요하고, 화자나 톤을 바꾸는 등의 변형을 할 때마다 새로운 데이터가 필요해 많은 개발 시간 걸린다는 단점
이에 따른 대안
▶ Parametric TTS: 통계적인 방법으로 음성 생성
But, 조각연결 TTS에 비해 생성된 음성이 덜 자연스럽다는 단점

## Slide 7
T academy
Vocoder: wavenet
Wavenet은 기존 방식과 다르게 오디오 파형을 직접 모델링하여 보다 자연스러운 음성 생성
추가적인 설명: https://ahnjg.tistory.com/94

## Slide 8
T academy
Vocoder: wavenet
[논문]
WAVENET: A Generative Model For Raw Audio
https://www.youtube.com/watch?v=GyQnex_DK2k
[요약]
1. WaveNet은 자연스러운 음성 파형을 직접 생성
2. 긴 음성 파형을 학습하고 생성할 수 있는 새로운 구조를 제시
3. 학습된 모델은 컨디션 모델링으로 인해 다양한 특징적인 음성 생성가능
4. 음악을 포함한 다양한 음성 생성분야에서도 좋은 성능을 보임

## Slide 9
T academy
Vocoder: MelGAN
Mel-spectrogram을 입력 받아서 오디오 신호를 생성해내는 GAN 기반 보코더
Wavenet, waveglow에 비해 월등히 빠른 속도
- melGAN은 더 적은 parameter로도 충분히 학습이 가능하므로 빠름
wavenet은 음성 샘플들 간의 순차적 특징을 이용하는 자기회귀(autoregressive)모델로,
이전 샘플들로부터 다음 샘플을 하나씩 생성하기 때문에 속도가 느림

## Slide 10
T academy
Vocoder: MelGAN
[논문]
MelGAN: Generative Adversarial Networks for Conditional Waveform Synthesis
[참고]
한국어 음성 KSS Datasets
(https://www.kaggle.com/bryanpark/korean-single-speaker-speech-dataset)
윈도우에서 MelGAN 학습하기
윈도우에서 Tacotron 한국어 TTS 학습하기
- tensorflow1: https://github.com/chldkato/Tacotron-Korean
- tensorflow2: https://github.com/chldkato/Tacotron-Korean-Tensorflow2

## Slide 11
감사합니다
전예진